## Slide 1: 耐障害性ミドルウェアFalanxへの 高可用分散協調スケジューラの実装
竹房 あつ子，中田 秀基，池上 努， 戸澤 貴之，田中 良夫
産業技術総合研究所

## Slide 2: エクサスケール計算機
エクサスケール計算機が2022年に実現 [IESP-roadmap-1.1, hpci-roadmap]
  十万プロセッサ，数千万コア規模
  故障発生間隔（MTBF）は1日〜5分になると予測
  一部が故障しても計算を継続実行できる 耐障害性が必要
    故障をユーザプログラムに通知し，ユーザの判断対処

## Slide 3: エクサスケール計算機のプログラミングモデル
従来のデータ並列型では強スケーリングは困難
階層型タスク並列処理が有望（E.g., FOXプロジェクト)
  タスク並列の各タスクに並列処理が内包
  耐障害設計が比較的容易

## Slide 4: Falanxミドルウェア
耐障害性を備えるスケーラブルな階層型タスク並列アプリケーションの開発を支援 [池上2012, 中田2013］
  MPIベースのライブラリを提供
  User Level Fault Mitigation (ULFM) MPI で開発
アプリケーションを継続実行させる仕組みを提供
  データストア機構
    データを冗長管理するオンメモリストレージを提供
    計算の中間データを安全に保管
  資源管理機構
    各計算ノードの健全性の監視しつつタスクの割り当て
    障害発生時はユーザプログラムの指示に従いタスクの再実行／破棄
現状ではMPIの1ランクで処理
冗長管理により耐障害性を保証

## Slide 5: 高可用分散協調スケジューラのFalanxへの実装
高可用分散協調スケジューラを設計，試作 [HPC2012/10,SWoPP2013]
  高可用分散協調セルフスケジューラを設計
  Javaで試験実装実装
    分散協調ライブラリApache ZooKeeperを利用
    データストアにApache Cassandraを利用
本研究の成果 高可用協調スケジューラをFalanxへ実装

## Slide 6: 発表概要
Falanxミドルウェアの概要
高可用分散協調スケジューラのFalanxへの実装
予備実験
関連研究
まとめ

## Slide 7: Falanxの設計方針
タスク単位での耐障害性の実現
  階層型タスク並列アプリケーションを対象
    各タスクは数十〜数百コア並列
    タスク（Task）単位で資源割り当て
  故障時の対処はユーザが 指定（再実行／破棄）
単一MPIジョブとして実行
  独自通信レイヤを持つ環境 でのプログラムの可搬性
  タスクをMPI Communicator を設定した小ノード群に割り当て
データストア機構と資源管理機構で構成

## Slide 8: Falanxの構成：データストア機構
計算の中間データを保全する高速な分散オンメモリストレージ
単純なハッシングによるデータ分散
  隣接ノードへの複製
  ノード故障時は，更に隣接ノードへ複製
プロトタイプ：Falanx-DS
  バックエンドにKyoto Cabinetを利用
  永続化機能を無効化し，オンメモリストレージとして実装

## Slide 9: Falanxの構成：資源管理機構
計算ノードの監視とタスク割り当てを行う高可用分散協調スケジューラ
設計方針
スケーラビリティ
  計算ノード数やタスク数に対するスケーラビリティが必要
資源管理機構そのものの耐障害性
  障害が発生しても，継続した資源管理処理が不可欠
資源管理情報の永続化
  継続処理のため，資源管理で扱う情報の永続化が必要
    タスクID，各タスクの処理状況，計算ノードの情報

## Slide 10: Falanxの構成：資源管理機構
Submitter (メインロジック用 ライブラリ)
Starter (ワーカー用 ライブラリ)
WatchDog
In-memory FS
Starter
Starter
Main process of Application Program
Starter
Submitter
…
Task Queue
Task
Task
Task
…
Watch
Dog
Watch
Dog
Watch
Dog
Starter List
In-memory File System
Data Store
…
Data Store
Resource Management

## Slide 11: Falanxの構成：資源管理機構
Submitter - タスク投入，再実行／削除
  タスクキューに対して タスク投入，ステータス 取得
  データストアに対して タスク情報格納， 結果取得
Starter - タスクの実行
  各Starterは自律的に タスクキューの先頭タスクを 取り出し，計算ノード上で実行
  データストアに対してタスク情報取得，結果の格納

## Slide 12: Falanxの構成：資源管理機構
WatchDog -死活監視
  定期的にタスクキューと Starterリストを監視
  故障発生時にステータス をFAILED状態へ （その後Submitterが対処）
  複数WatchDogのうち リーダーが処理
In-memory FS - 情報管理
  ラック単位でプロセスを立ち上げ， 分散協調して簡易ファイルシステムを構成
  データ複製を共有、永続化

## Slide 13: Falanxの主な関数
 | 関数名 | 意味
 | data_store_set() | DS(Data Store)へのタスク情報の格納
 | falanx_task_submit() | タスクキューへのタスクの投入
 | falanx_task_wait_any() | タスク実行終了通知
 | falanx_get_result_value() | タスク終了時ステータス(成功/失敗)取得
 | data_store_get_value() | DSからのタスク実行結果の取得
 | falanx_get_request_key_value() | タスクのキー情報の取得，タスクステータスの更新(初期状態実行中)
 | data_store_get_value() | DSからのタスク情報の取得
 | data_store_set() | DSへのタスク実行結果の格納
 | falanx_set_response_key() | DSのキー情報の格納とタスクステータスの更新
タスクの状態遷移：
INITIAL(初期状態)RUNNING(実行中)DONE(正常終了) / FAILED(異常終了)
Submitter関数
Starter関数

## Slide 14: 発表概要
Falanxミドルウェアの概要
高可用分散協調スケジューラのFalanxへの実装
予備実験
関連研究
まとめ

## Slide 15: 資源管理機構の既存実装
Java版試験実装
  In-memory FSおよび分散協調処理にApache ZooKeeperを利用
    分散する複数ノードのメモリ上に木構造データストアを構築
    小容量のデータ（≤1MB）(=メタ情報)の永続化、冗長管理
  Submitter, Starter, WatchDogをJavaで実装
既存Falanx資源管理機構
  タスクキューサーバと呼ばれるプロセス（MPIの1ランク）でメタ情報管理，タスク管理，死活監視

## Slide 16: Falanxへの分散協調スケジューラの実装
MPI+Apache ZooKeeper(Java+TCP)のハイブリッド版を実装
  Submitter  ZooKeeper C-bindingで実装
  Starter  ZooKeeper C-bindingで実装
  WatchDog （未実装）
  In-memory FS ZooKeeperを利用

## Slide 17: 資源管理処理の流れ
 | Submitter関数 |  | Starter関数
(a) | data_store_set() | (A),(B) | falanx_get_request_key_value()
(b) | falanx_task_submit() | (C) | data_store_get_value()
(c) | falanx_task_wait_any() | (D) | data_store_set()
(d) | falanx_get_result_value() | (E) | falanx_set_response_key()
(e) | data_store_get_value() |  | 

## Slide 18: Submitterライブラリの実装
(b) falanx_task_submit()
  taskq_*以下にタスク情報を格納
  タスクIDに相当するノード名はアプリプログラマがつける
    フォーマット：task_<優先度>_<投入順>
  multi-op関数で複数の書き込みを同時に処理
In-memory FS (ZooKeeper)内の
データ構造

## Slide 19: Submitterライブラリの実装
(c) falanx_task_wait_any()
  ウォッチャー機能を用いて無駄なpollingを削減
  通知を受け，個々のタスクの終了をユーザに通知
(d) falanx_get_result_value()
  終了タスクの状態を確認し，正常時は結果を返す
  異常時は異常を通知し，その後の処理をユーザが決定
In-memory FS (ZooKeeper)内の
データ構造

## Slide 20: Starterライブラリの実装
(A),(B) falanx_get_request_key_value()
  (A) ウォッチャーでinitialノードを監視し，通知を待つ
  (B) 通知を受けたらinitialノード下の最初に処理するタスクを取得し，タスク状態を変更（multi-op関数を利用）
(E) falanx_set_response_key()
  DSのキーの格納，タスク状態の変更（multi-op関数を利用）
In-memory FS (ZooKeeper)内の
データ構造
Starterのアクセスが集中！

## Slide 21: Falanxの各モジュールのノードへの割り当て

## Slide 22: 発表概要
Falanxミドルウェアの概要
高可用分散協調スケジューラのFalanxへの実装
予備実験
関連研究
まとめ

## Slide 23: 予備評価
分散協調版のオーバヘッドを既存実装と比較
  既存実装（1ランク版）
  分散協調スケジューラ（高可用版）
    ランダムスリープの有無 Starterのタスク取得失敗後のリトライ時の競合回避のため， 最大1[msec]（一様分布）の待ち時間を設定

## Slide 24: 評価環境
ASC (AIST Super Cloud)(仮想環境)
  ゲスト，ホストともCentOS release 6.5(Final)
  ホスト: 32コア
    Intel Xeon E5620(2.4 GHz,4 コアx2)，20GBメモリ, 10GEスイッチ
    x 4ノード
  ゲスト：
    KVM (quem-kvm-0.12.1.2-2.355.el6 4.6) , 20GB，virtio-net
ランク割り当て
  1ランク版： メイン x1，タスクキューサーバ x1，DS x4，Starter x20
  高可用版： メイン x1，ZooKeeper(v.3.4.6) x3，DS x4，Starter x20

## Slide 25: 高可用版のオーバヘッドの調査
高可用版では40秒前後のオーバヘッド
  タスク取得処理の競合オーバヘッド大
  ランダムスリープの挿入で緩和
競合回避やMPIベース分散協調処理の検討が必要
 | 主要な処理 [sec] | ベースライン [sec] | 全体 [sec]
1ランク版 1sec | 2.853 | 500 | 503.658
高可用版 1秒/無 | 45.504 | 500 | 546.239
高可用版 1秒/有 | 41.363 | 500 | 542.340
1ランク版 2sec | 2.611 | 1000 | 1003.417
高可用版 2秒/無 | 38.141 | 1000 | 1039.180
高可用版 2秒/有 | 37.902 | 1000 | 1038.785
実行条件：計10000タスク、Starter数：20
参考：
ZKの10000タスク投入時間：
21.478[sec]

## Slide 26: 議論
Starterリスト内でリーダーシップを用いたウォッチャーの設定による競合回避
In-memory FS (ZooKeeper)内の
データ構造
ウォッチャーの設定

## Slide 27: 発表概要
Falanxミドルウェアの概要
高可用分散協調スケジューラのFalanxへの実装
予備実験
関連研究
まとめ

## Slide 28: 関連研究
Condor Master Worker [Gouxら，HPDC2000]
  マスターワーカー型アプリケーション用フレームワーク
  Condorでワーカを自動的に計算機に割り当てる
  タスクの再実行／削除による継続実行，ファイルベース．
FP2C [辻ら, HPC2012]
  並列プログラミング言語 XcarableMP で記述された並列タスクを対象とした階層型プログラミングツール
  ファイルベース，ワークフローを記述
分散ジョブスケジューリングシステム［梅田ら, HPC2006］
  資源情報収集，ジョブと資源のマッチングを広域分散処理
  疎結合な環境でスループット向上を目的

## Slide 29: まとめ
階層型並列アプリケーションの耐障害性を支援するミドルウェアFalanxを開発中
高可用協調スケジューラをFalanxへ実装
予備評価を実施
  タスク取得処理の効率化が重要
今後の課題
タスク取得処理の効率化，分散協調処理の高速化
実アプリにおけるオーバヘッドの検証
大規模環境での評価

## Slide 30: 謝辞
本研究の一部は，JSPS 科研費 25871199 の助成 を受けたものである.